# Modernizacja przepompowni P-1. Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KNR-W 2-01 0212-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | (3,2+0,8)/ 2*2,0*2* 0,80=6,40 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-01 0306-02 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr.III) | m3 | (3,2+0,8)/ 2*2,0*2* 0,20=1,60 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-01 0208-05 | Zasypywanie wykopów koparką | m3 | 6,4 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-01 0312-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 1,6 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 8 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-01 0606-01 | Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł. do 4 m | szt. | 5 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-01 0604-01 | Pompowanie agregatem pompowo-próżniowym | godz. | 8 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-18 0205-05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-18 0112-03 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 225 mm | szt | 2 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-18 0111-09 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm | złącz. | 2 |  |  |
| 11 | KNR 4-05l 0224-02 analogia | Demontaż przepływomierza żeliwnego kołnierzowego o śr. nom. 100 mm w studzienkach | szt. | 1 |  |  |
| 12 | KNR 4-05l 0224-04 analogia | Demontaż zwężki kołnierzowej PE o śr. nom. 125/225 mm w studzienkach | szt. | 1 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0206-03 analogia | Montaż przepływomierza elektromagnetycznego o śr. 100 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-18 0112-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 125 mm | szt | 1 |  |  |
| 15 | KNR-W 2-18 0112-03 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm | szt | 1 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-18 0110-05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 125 mm | złącz. | 1 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-18 0110-10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 225 mm | złącz. | 1 |  |  |
| 18 | KNR-W 2-18 0110-08 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 180 mm | złącz. | 1 |  |  |
| 19 | KNR-W 2-18 0112-03 analogia | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. zewnętrznej 180 mm | szt | 2 |  |  |
| 20 | KNR-W 2-01 0604-01 | Pompowanie oczyszczające - odpompowanie ścieków ze studni | godz. | 2 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |